Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti – období 2004-2006

- Sektor dopravy -

PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj – ČR

## I – Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Umístění | Jihomoravský kraj, spolková země Dolní Rakousko (Weinviertel), západní část Slovenska (Záhorie) |
| --- | --- |
| Stručný popis | Terminál umožňující kombinaci železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy. Nutná napojení na stávající železniční, silniční / dálniční (dálnice D2, rychlostní komunikace R55) a síť vodních cest. Všechny tyto dopravní trasy jsou součástí IV. a VI. TEN koridorů. Místní (interní) dopravní infrastruktura (kolejiště, nábřeží v přístavech včetně kotvišť). Infrastruktura pro nakládání s kontejnery. Příprava území pro výstavbu skladišť a jiných obchodních staveb. Napojení vodní cesty realizované cestou uměle vytvořeného kanálu a krátkého kanalizovaného úseku řeky Moravy. Existují tři možné varianty trasy napojení: Var. A využití území Slovenska a ČR (Devín - Jakubov - Kúty - Břeclav). Var. B využití území Rakouska, Slovenska a ČR (Vídeň – Angern – Jakubov – Kúty – Břeclav). Var. C využití území Rakouska a ČR (Vídeň - Angern - Hohenau - Břeclav). Všechny tyto varianty se setkávají v terminálu kombinované dopravy v Břeclavi. |
| Hlavní cíle | Flexibilita v nákladní dopravě Změnit podíly jednotlivých druhů dopravy s hlavním cílem zvýšit podíl druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí (vnitrozemská plavba, železniční doprava) a snížit podíl silniční dopravy Zajistit plavební napojení na vodní cestu Dunaj – Odra (na českém území) Zajistit spolehlivé plavební spojení ČR a ekonomických regionů v sousedství vodní cesty s plavební sítí zemí EU a na hlavní dunajskou vodní cestu Další přínosy Zlepšení kvality životního prostředí, Přínosy spojené se zaměstnanosti v regionu, Přispění k rekreaci a sportovním aktivitám. |
| Plocha | Přibližná plocha terminálu kombinované dopravy v Břeclavi je 100 ha. Další rozšíření je v budoucnu možné. Délka plavebního spojení Dunaj – ČR se liší podle možných variant: 86 km pro variantu B, 85 km pro variantu C a 69 km pro variantu A. |
| Projektové charakteristiky | - Železniční svršek a spodek, kolejiště Výstavba silnic Nábřeží včetně kotvišť, vnitřních zátok, větví kanálu Zařízení na protipovodňovou kontrolu Zařízení pro dodávky vody a elektrické energie, kanalizace Dopravní infrastruktura Budovy pro veřejnou správu (celnice, atd.) Úprava pozemků pro další uživatele Základní infrastruktura pro manipulaci s kontejnery Opatření spojená se službami celního Strategické rezervy (pohonné hmoty, atd.), základna hasičů, základna pro bezpečnostní složky Výstavba vodní cesty (pohyby půdy, ochrana břehů) 2 - 4 plavební komory, které odstraní malé výškové rozdíly hladin Posuvné hráze na malých řekách Silniční a železniční mosty Umělé bio-koridory Most přes kanál (ve var. B) Tunel (ve var.A1), aby se předešlo poškození krajiny Vnitrozemské přístavy Vodní uzávěry a přemostění malých přítoků Environmentální opatření (regulované zaplavování břehových porostů) Zařízení pro rekreační plavbu |

| Objem manipulovaného zboží | Objem zboží procházející uzlem v Břeclavi dosáhne přibližně 11,411 tis. tun ročně v průběhu prvních let provozu a objem zboží přepraveného po vodní cestě dosáhne podle Studie proveditelnosti v prvních letech provozu až 5,275 tis. tun ročně (to se týká pouze vývozů a dovozů ČR). Tento odhad je založen na tocích exportu a importu ČR (analýzy učiněné v marketingové studii). |
| --- | --- |
| Náklady projektu (bez daní) v mil EUR prosinec 2002 | Výdaje před Fondem soudržnosti Celkové náklady jsou 6,8 mil. EUR a z toho: Terminál kombinované dopravy: 1,6 mil. EUR. Plavební spojení Dunaj – ČR: 5,2 mil EUR. |
|  | Celkové náklady: Na Terminál Břeclav: 99,7mil. EUR | Příspěvek Fondu soudržnosti - FM: Na Terminál Břeclav: 69,8 mil. EUR |
|  | Na plavební spojení Dunaj – ČR: 665,2 až 844,2 mil. EUR (podle zvolené varianty). Celkem náklady na infrastrukturu v gesci státu 693,6 až 872,6 mil. EUR (podle zvolené varianty) | Na plavební spojení Dunaj – ČR: 465,6 až 590,9 mil. EUR (podle zvolené varianty) Celkem na infrastrukturu v gesci státu 485,5 až 610,8 mil. EUR (podle možných variant). |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti: Vnitřní výnosové procento (FRR) vodní cesty podle varianty je od +1,83 až 2,28 % | Ekonomická míra návratnosti: Vnitřní výnosové procento (ERR) V případě Terminál Břeclav činí EIRR 17 %. V případě plavebního spojení Dunaj – ČR činí podle vybrané varianty od 17,76 do 20,95 % |
|  | Pozn.: Hodnota EIRR představuje nejnižší hodnotu na základě dokončených kalkulací. |
| Životní prostředí | Pozitivní náklady na životní prostředí úsporou nákladů na znečištění životního prostředí při 55 % konverzi silniční dopravy na vodní dopravu a 45% konverzi železniční dopravy činí cca 31 981.546 €, ze zvýšení atraktivity území 14 516 129 €, celkem 46 497.675 € ročně. Negativní náklady na životní prostředí z lodních motorů cca 8 029.516 € ročně. |

| Časový harmonogram realizace | Procedura | Již hotovo | Datum zahájení | Očekávané ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomická, sociální a finanční analýza | Pracovní verze | 8/2003 | 3/2004 |
|  | SEIA týkající se plavební spojení Dunaj – Odra a EIA týkající se terminálu kombinované dopravy v Břeclavi vodní cesty Dunaj – jižní Morava. | Není | 4/2004 | 12/2004 |
|  | Detailní plán: |  |  |  |
|  | Terminál Břeclav | Není | 8/2004 | 4/2005 |
|  | Plavební spojení Dunaj - ČR | Není | 10/2004 | 10/2005 |
|  | Tendrová dokumentace | Není | Státní orgány musí určit, která pravidla výběrového řízení budou závazná pro projekty v období 2004 – 2006 |
|  | Získání pozemků |  |  |  |
|  | Terminál Břeclav | Není | 8/2004 | 8/2005 |
|  | Plavební spojení Dunaj - ČR | Není | 1/2005 | 5/2006 |
|  | Výstavba |  | 6/2005 | 12/2010 |
|  | Terminál Břeclav |  | 6/2005 | 12/2010 |
|  | Plavební spojení Dunaj - ČR |  | 6/2006 | 12/2010 |

| Návrh financování | Fond soudržnosti | Půjčka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminál Břeclav | 70% | 10% | Státní fond dopravní infrastruktury 20% |
| Plavební spojení Dunaj - ČR | 70% | 10% | Veřejné zdroje zemí na trase vodní cesty: 20 % |
| Počet smluv: jedna smlouva na práce a jedna na supervizi, pokud požadována ze strany EU |

| II – Soulad s dopravní politikou EU |
| --- |
| TEN a TINA | - Projekt v souladu se sítí TINA - Břeclav leží na spojnici IV. a VI. multimodálního koridoru TEN - Projekt je v souladu s dohodou AGN (je součástí vodních cest E20 a E30. Předpokládaná hustota dopravy na těchto vodních cestách výrazně překročí 10 mil. t/rok) - Trasa je součástí VI. multimodálního koridoru Projekt je v souladu s technickými standardy stanovenými mezinárodními smlouvami (AGR, AGC, AGTC, AGN) |
| Propojení se sítí sousedních států | Projekt vytváří plavební spojení mezi Českou republikou a sítí vodních cest spojených řekami Dunajem a Rýnem. Projekt zlepšuje spojení mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem. V širším kontextu by měl mít pozitivní vliv na Německo, Polsko, Maďarsko a další státy na Dunaji. |

| III – Soulad s českým národním a sektorovým plánem |
| --- |
| Český národní rozvojový plán | Jako součást opatření na zlepšení dopravního systému, projekt je součástí Českého národního rozvojového plánu. |
| Dopravní politika ČR | Projekt je součástí dopravní politiky z pohledu železniční a silniční sítě a rovněž z pohledu rozvoje vnitrozemské vodní plavby v ČR (napojení na Dunaj). |
| Závazek vlády | Projekt v souladu s nařízením vlády č. 635/1996 o podpoře rozvoje vodní dopravy v ČR do roku 2005. |