Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

pro železniční úsek Praha – Norimberk - odbočnou větev TEN koridoru IV

(Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice/SRN)

## Projekt evropského zájmu č. 22

1.  TEN-T označení tratě:

Železniční úsek Praha – Norimberk je odbočnou větví TEN koridoru IV (Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice/SRN) a dle přístupové smlouvy je součástí sítě TEN-T.

2.  Národní označení:

Trať Praha – Plzeň – státní hranice SRN je součástí III. tranzitního železničního koridoru (státní hranice Slovensko – Mosty u Jablunkova – Dětmarovice – Přerov – Česká Třebová – Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN)

3.  Celková délka v km:

Odbočná větev TEN koridor IV: 218,3 km

4.  Technický popis současného stavu:

- trať je v úseku Praha – Plzeň zdvoukolejněna v délce 110 km

- trať je elektrifikována v úseku Praha – Cheb v délce 216 km

-  nejvyšší průměrná jízdní rychlost vlaků IC (InterCity), EC (EuroCity) je bez

optimalizace/modernizace ve výši 80-100 km/h

- technické složky (svršek, spodek, signalizace, trakční vedení, výhybky,...) odbočné větve nesplňují podmínky pro třídu zatížení UIC D4 (22,5 t / náprava), pro prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a pro použití vlakových souprav s naklápěcími skříněmi.

##### 5.  Plánované technické charakteristiky a harmonogram pro jejich realizaci:

-	dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC pro traťovou rychlost 120 km/h

-	dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC

-	traťové rychlosti až 160 km/h na dostatečně dlouhých úsecích

-	zdvoukolejnění v délce 9 km

-	odstranění úrovňového křížení s pozemními komunikacemi

-	rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

-	rekonstrukce trakčního vedení

-	opatření vedoucí ke zmírnění dopadů modernizace odbočné větve Praha – Cheb na životní prostředí

Jízdní doba se pro vlaky s naklápěcími skříněmi po modernizaci odbočné větve Praha – Cheb zkrátí o 52 min.

V intencích usnesení vlády č. 164 ze dne 25. února 2004 ke Strategii financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007 bude nutno aktualizovat návrhy na modernizaci III. tranzitního železničního koridoru včetně modelu pro financování.

6.  Celkové náklady projektu modernizace / optimalizace odbočné větve Praha – Cheb a zdroje financování (dle současných podkladů):

Celkové investiční náklady projektu (včetně přípravy): 39 489 mil. Kč / 1 234 mil. EUR

Proinvestováno k 31.12.2003: 134 mil. Kč / 4,2 mil. EUR

Finanční zdroje: SFDI, předpoklad BÚ a fondy EU

7.  Realizace projektu modernizace / optimalizace odbočné větve Praha – Cheb:

| Stav projektu v lednu 2004 | Délka v km |
| --- | --- |
| Dokončeno | 0 |
| V realizaci | 0 |
| V přípravě | 218 |
| Celkem | 218 |