## Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

#### PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU

2. etapa projektu – zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov – Boletice

## I - Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Itinerář | Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN |
| --- | --- |
| Priorita | Druhá navrhovaná priorita pro český plavební projekt. |
| Stručný popis | Základní parametry vodní cesty jsou tyto: minimální plavební hloubka 140 cm při průtoku Q345, tj. 110 m3/s v měřící stanici v Ústí n. Labem plavební hloubka 220 cm při průtoku Q180, tj. 236 m3/s v měřící stanici v Ústí n. Labem minimální šířka plavební trasy 50 m v přímé linii na úrovni maximálního ponoru plavidla minimální výška mostů 7 m nad maximální úrovní splavného průtoku Nezbytné úpravy budou provedeny na úseku mezi 69. říčním km na výpusti z plavební komory vodního díla ve Střekově a 90. říčním km v blízkosti Boletic, tj. na úseku dlouhém 21 km. Projekt se skládá ze vzdouvacího zařízení a plavební komory v lokalitě obce Malé Březno (82. říční km) a opatření na zvýšení parametrů koryta v úseku 8 km po proudu od vzdouvacího zařízení na konec vzdouvací linie v Prostředním Žlebu (90. říční km). Tato etapa rovněž zahrnuje úpravu říčních břehů v 5 km vzdouvacím úseku plavebního stupně v Malém Březnu (77. říční km) a úpravy na zvýšení parametrů koryta v 8 km úseku proti proudu od konce vzdouvacího úseku do Střekova. |
| Hlavní cíle | Cílem projektu je odstranit současné problematické plavební podmínky na regulovaném úseku Labe mezi koncem vzdouvací linie v Prostředním Žlebu a stávajícím vodním dílem ve Střekově, kde je splavnost zcela závislá na přirozeném kolísání vodní hladiny a kde jsou vysoké náklady spojené s trvalou údržbou splavnosti trasy. Projekt by měl zajistit pokračování vodní dopravy mezi německým úsekem Labe, který je v současnosti upravován na plavební hloubku 1,4 m po nejméně 345 dnů v roce, a českým úsekem Labe až k vodnímu dílu ve Střekově, kde jsou již splněny požadované parametry na labsko-vltavskou vodní cestu. |
| Délka | 21 km |
| Charakteristika projektu | Vzdouvací zařízení a plavební komora v lokalitě obce Malé Březno 82. říčním km. Úprava říčních břehů ve vzdouvacím úseku mezi 77. a 82. říčním km. Opatření na zvýšení parametrů koryta v úseku po proudu od vzdouvacího zařízení mezi 82. a 90. říčním km. Opatření na zvýšení parametrů koryta v úseku proti proudu od konce vzdouvací linie v Malém Březnu mezi 69. a 77. říčním km |
| Doprava | Lodní doprava mil. t/rok | Mezinárodní doprava v % z celku |
| Stávající | 1,4 | takřka 100 % |
| Prognóza (při spuštění projektu) | 3,2 | takřka 100 % |
| Náklady projektu (bez daní) v mil. EUR leden 2003 | Celkové náklady: | Výdaje před podepsáním FM: | Výdaje po podepsání FM: |
|  | 130,3 | - | 130,3 |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti Ekonomická míra návratnosti 16.9 % (včetně 1. etapy projektu) |
| Životní prostředí | EIA je v kompetenci ministerstva životního prostředí. V některých úsecích jezových zdrží jsou navrhována ekologická opatření za účelem vytvoření mělkých jezírek a pravidelně zaplavovaných písečných oblastí s příznivými podmínkami pro výskyt místní vegetace. Pro zachování možnosti migrace ryb v dotyčném úseku budou zřízeny rybí propusti na plavebním stupni. Náklady opatřeních na zmírnění následků činí 4 % celkových nákladů. |

| Časový harmonogram realizace | Procedura | Již provedeno Ano/ne | Datum zahájení | Očekávané ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomická, sociální a finanční analýza | Ano | 05.1999 | 11.2000 |
|  | EIA | Ano | 06.1999 | 11.2001 |
|  | Tendrová dokumentace | Ne | 09.2004 | 05.2005 |
|  | Získání pozemků | Ne | 08.2005 | 04.2006 |
|  | Výstavba | Ne | 05.2007 | 12.2010 |
| Finanční plán | Fond soudržnosti | Půjčka | Státní rozpočet | SFDI |
|  | 85 % | - | - | 15 % |
| II – Soulad s dopravní politikou EU |
| TEN a TINA | Projekt je součástí IV. trans-evropského multimodálního koridoru, který zahrnuje vnitrozemskou vodní cestu E 20 podle Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu –AGN, spojující Severní moře přes Hamburk a Magdeburk územím ČR při možností prodloužení na Dunaj. Projekt je založen nařízení Rady č. 93/628/ES o rozvoji trans-evropské sítě kombinované dopravy. |
| Propojení se sítí sousedních států | Realizace projektu přispěje k rozvoji mezinárodní dopravy mezi ČR a Německem a rozvoji stávajících sítí vodních cest v dalších zemích EU i mimo EU. Předpokládaný podíl tohoto mezinárodního druhu dopravy činí takřka 100 %. Převažuje podíl nákladní dopravy, zatímco osobní a rekreační doprava mají menší podíl. |
| III – Soulad s českým národním a sektorovým plánem |
| Český národní rozvojový plán | Projekt je součástí českého národního rozvojového plánu |
| Dopravní politika ČR | Projekt je součástí dokumentu „Dopravní politika ČR“, který byl schválen usnesením vlády č. 413 ze dne 17. června 1998. |
| Závazek vlády | Projekt je rovněž v souladu s usnesením vlády č. 741 z 21. července 1999 o rozvoji dopravních sítí v ČR do roku 2010. |