Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU

Modernizace traťového úseku Olomouc – Přerov, 2. část

## I - Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Umístění | Projekt je součástí III. tranzitního železničního koridoru (Německo – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Petrovice u Karviné – /Mosty u Jablunkova – Polsko/Slovensko) |
| --- | --- |
| Stručný popis (požadované parametry) | - dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC - dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC - dosažení vyšší průjezdné rychlosti až 160 km/hod |
| Cíle projektu | - zkrácení jízdní doby - zvýšení bezpečnosti provozu - zlepšení průjezdu mezinárodní vlakové dopravy |
| Délka úseku | 15,4 km z celkové délky 21km úseku tratě Přerov – Olomouc. Úsek Přerov – Olomouc je částí 99,9 km dlouhé spojovací linie Přerov – Česká Třebová. |
| Hlavní práce (části stavby) | Rekonstrukce železničního svršku UIC 60 Rekonstrukce výhybek – 36 ks Rekonstrukce trakčního vedení – 37,35 km Rekonstrukce železničních mostů – 7 ks Rekonstrukce propustků – 7 ks Nové podchody – 2 ks Budovy pro technologii – 3 423 m3 Protihlukové stěny – 1,184 km Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení |
| Náklady (bez DPH) prosinec 2003 | Náklady na přípravu před spolufinancováním z Fondu soudržnosti Celkové náklady: 1,685 mil. EUR Celkové Požadovaná finanční pomoc ve výši Investiční náklady: 85% z celkových investičních nákladů: 64,520 mil. EUR 54,840 mil. EUR použitý kurz 33,04 CZK/1EUR/9. 3. 2004 |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti: Ekonomická míra návratnosti: IRR 7,4 % EIRR 8,3 % |
| Vliv na životní prostředí | Náklady omezující dopady na životní prostředí: 4,75 % – 3,1 mil. EUR z celkových investičních nákladů. |
| Časový plán | Postup | Již realizováno (ano/ne) | Zahájení | Předpokládané ukončení |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomické, sociální a finanční analýzy | Ano | 11/2001 | 05/2002 |
|  | EIA | Ano | 01/2000 | 06/2002 |
|  | Projekt stavby: | Ano | 08/2002 | 02/2003 |
|  | Dokumentace výběrového řízení | Ano | 08/2003 | 11/2003 |
|  | Výkup pozemků | Ne | 12/2003 | 06/2005 |
|  | Stavba | Ne | 09/2004 | 11/2005 |
| Navrhovaný způsob financování | Fond soudržnosti 85 % | Půjčky 0 % | Státní fond dopravní infrastruktury 15 % |
| Počet částí/smluv jedna smlouva o dílo případně uzavření smlouvy o poskytnutí služeb tzv. technické pomoci |
| II –Kompatilibita s Evropskou dopravní politikou |
| Sítě TEN a TINA | - odbočná větev je dle přístupové smlouvy ČR do EU součástí sítě TEN-T spojení mezi TEN multimodálními koridory IV a VI uvedení traťového úseku do stavu odpovídajícího parametrům, které jsou uvedeny v mezinárodních dohodách AGC a AGTC |
| Propojení na dopravní sítě dalších zemí | Zajištění propojení železničních sítí Německa, České republiky, Rakouska, Slovenské republiky, Polska a Maďarska |
| III – Shoda s Národním rozvojovým plánem – sektor dopravy |
| Národní rozvojový plán ČR | Projekt je součástí modernizace III. tranzitního železničního koridoru v rámci Národního rozvojového plánu. |
| Dopravní politika ČR | Modernizace III. tranzitního železničního koridoru patří je součástí rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 Zkvalitnění a zvýšení kapacity propojení velkých sídelních aglomerací v ČR |
| Stanovisko vlády ČR | Tento projekt je součástí vládního rozhodnutí z 5. června 2002 týkajícího se modernizace III. tranzitního železničního koridoru do konce roku 2010. |