## Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

#### PŘEHLEDNÝ popis projektu

1. etapa projektu – zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Boletice – státní hranice ČR/SRN

## I – Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Itinerář | Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN |
| --- | --- |
| Priorita | První navrhovaná priorita pro český plavební projekt. |
| Stručný popis | Základní parametry vodní cesty jsou tyto: minimální plavební hloubka 140 cm při průtoku Q345, tj. 110 m3/s v měřící stanici v Ústí n. Labem plavební hloubka 220 cm při průtoku Q180, tj. 236 m3/s v měřící stanici v Ústí n. Labem minimální šířka plavební trasy 50 m v přímé linii na úrovni maximálního ponoru plavidla minimální výška mostů 7 m nad maximální úrovní splavného průtoku Nezbytné úpravy budou provedeny na úseku mezi 90. říčním km v blízkosti Boletic a 105. říčním km v blízkosti obce Dolní Žleb, tj. na úseku dlouhém 15 km. Díky příznivým morfologickým podmínkám koryta řeky jsou požadované parametry vodní cesty v úseku mezi 105. říčním km a státní hranicí na 109. říčním km již splněny. Projekt se skládá ze vzdouvacího zařízení a plavební komory v lokalitě obce Prostřední Žleb (99. říční km), opatření na zvýšení parametrů koryta v úseku 6 km po proudu od vzdouvacího zařízení a úpravy říčních břehů ve vzdouvacím úseku o délce 9 km po proudu od 90. říčního km. |
| Hlavní cíle | Cílem projektu je odstranit současné problematické plavební podmínky na regulovaném úseku Labe mezi Boleticemi a státní hranici s Německou spolkovou republikou v blízkosti Hřenska, kde je splavnost zcela závislá na přirozeném kolísání vodní hladiny a kde jsou vysoké náklady spojené s trvalou údržbou splavnosti trasy. Projekt by měl zajistit pokračování vodní dopravy mezi německým úsekem Labe, který je v současnosti upravován na plavební hloubku 1,4 m po nejméně 345 dnů v roce, a českým územím, včetně dostatečně velkého veřejného přístavu v Děčíně, až do loděnic v Boleticích. |
| Délka | 19 km, stavební práce v délce 15 km |
| Charakteristika projektu | Vzdouvací zařízení a plavební komora v lokalitě obce Prostřední žleb na 99 říčním km. Úprava říčních břehů ve vzdouvacím zařízení mezi 90. a 99. říčním km. Zvýšení parametrů koryta v úseku po proudu od vzdouvacího zařízení mezi 99. a 105. říčním km. |
| Doprava | Lodní doprava mil. t/rok | Mezinárodní doprava v % z celku |
| - Stávající | 1,4 | takřka 100 % |
| - Prognóza (při spuštění projektu) | 2,5 | takřka 100 % |
| Náklady projektu (bez daní) v mil. EUR leden 2003 | Celkové náklady: | Výdaje před podepsáním FM: | Výdaje po podepsání FM: |
|  | 74,6 | - | 74,6 |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti Ekonomická míra návratnosti 16,9 % (včetně 2. etapy projektu) |
| Životní prostředí | EIA je v kompetenci ministerstva životního prostředí. V některých úsecích jezových zdrží jsou navrhována ekologická opatření za účelem vytvoření mělkých jezírek a pravidelně zaplavovaných písečných oblastí s příznivými podmínkami pro výskyt místní vegetace. Pro zachování možnosti migrace ryb v dotyčném úseku budou zřízeny rybí propusti na plavebním stupni. Náklady opatřeních na zmírnění následků činí 4 % celkových nákladů. |

| Časový harmonogram realizace | Procedura | Již provedeno Ano/Ne | Datum zahájení | Očekávané ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomická, sociální a finanční analýza | Ano | 05.1999 | 11.2000 |
|  | EIA | Ano | 06.1999 | 11.2001 |
|  | Tendrová dokumentace | Ne | 09.2004 | 05.2005 |
|  | Získání pozemků | Ne | 08.2004 | 04.2005 |
|  | Výstavba | Ne | 05.2005 | 12.2008 |
| Finanční plán | Fond soudržnosti | Půjčka | Státní rozpočet | SFDI |
|  | 85 % | - | - | 15 % |
| II – Soulad s dopravní politikou EU |
| TEN a TINA | Projekt je součástí IV. trans-evropského multimodálního koridoru, který zahrnuje vnitrozemskou vodní cestu E 20 podle Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu –AGN, spojující Severní moře přes Hamburk a Magdeburk územím ČR při možností prodloužení na Dunaj. Projekt je založen nařízení Rady č. 93/628/ES o rozvoji trans-evropské sítě kombinované dopravy. |
| Propojení se sítí sousedních států | Realizace projektu přispěje k rozvoji mezinárodní dopravy mezi ČR a Německem a rozvoji stávajících sítí vodních cest v dalších zemích EU i mimo EU. Předpokládaný podíl tohoto mezinárodního druhu dopravy činí takřka 100 %. Převažuje podíl nákladní dopravy, zatímco osobní a rekreační doprava mají menší podíl. |
| III – Soulad s českým národním a sektorovým plánem |
| Český národní rozvojový plán | Projekt je součástí českého národního rozvojového plánu |
| Dopravní politika ČR | Projekt je součástí dokumentu „Dopravní politika ČR“, který byl schválen usnesením vlády č. 413 ze dne 17. června 1998. |
| Závazek vlády | Projekt je rovněž v souladu s usnesením vlády č. 741 z 21. července 1999 o rozvoji dopravních sítí v ČR do roku 2010. |