Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

pro soubor staveb „Přestavba železničního uzlu Brno“

Projekt evropského zájmu č. 22 a 23

- TEN-T označení tratě:

Dle přístupové smlouvy ČR do EU je železniční uzel součástí sítě TEN-T.

- Národní označení:

Součást I. tranzitního železničního koridoru (SRN/státní hranice – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – státní hranice/Rakousko).

- Celková délka v km:

Řešení přestavby Železničního uzlu Brno představuje včetně zapojení přípojných tratí délkový úsek cca 11,6 km.

- Technický popis současného stavu:

- Železniční uzel Brno leží na trase I. TŽK Berlín – Vídeň a je významným železničním uzlem se zapojením železničních tratí ze sedmi směrů.

- První byla vybudována trať od Břeclavi (1839), která umožnila vlakové spojení města Brna s tehdejším hlavním městem Vídní a končila v prostoru dnešního hlavního nádraží. Asi o deset let později byla vybudována trať od České Třebové. Postupně byly dobudovány další tratě a místní nádraží.

- Komplexním pojetím přestavby nevyhovujícího stavu železničního uzlu Brno se odborníci zabývají od 20-tých let minulého století.

- Usnesení vlády ČR č. 457 z 6. 5. 2002 dalo podnět pro přestavbu železničního uzlu Brno.

- Plánované a technické charakteristiky a harmonogram pro jejich realizaci:

Vlastní realizace přestavby železničního uzlu Brno je navržena v těchto pěti etapách:

I. etapa – první část odstavného nádraží,

II. etapa – první část osobního nádraží,

III. etapa – úprava trasy nákladního průtahu,

IV. etapa – druhá část odstavného nádraží,

V. etapa – druhá část osobního nádraží.

Dosažení požadovaných parametrů:

- třída zatížitelnosti D4 UIC - zavedení prostorové průchodnosti UIC GC

zkrácení jízdních dob větší propustnost osobního nádraží urbanistický rozvoj města zapojení do systému IDOS a MHD

vybudování nového osobního nádraží na mostní konstrukci vybudování nového kolejiště včetně spodku, svršku a kolejového napojení. realizaci napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. vybudování bezbariérových přístupů pro cestující včetně odbavovací haly a veřejné i neveřejné části výpravní budovy - splnění parametrů ochrany životního prostředí

- Celkové náklady projektu Přestavby železničního uzlu Brno a zdroje financování

(dle Studie proveditelnosti):

Investiční nákladů byly dle Studie proveditelnosti navrženy takto:

| Etapa | Název etapy | Celkové IN (mil. Kč) |
| --- | --- | --- |
| I | První část odstavného nádraží | 2 179,75 |
| II | První část osobního nádraží | 8 558,74 |
| III | Úprava trasy nákladního průtahu | 3 516,62 |
| IV | Druhá část odstavného nádraží | 1 096,03 |
| V | Druhá část osobního nádraží | 4 540,16 |
|  | Celkem IN | 19 891,30 |