Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

pro železniční úsek Praha – Horní Dvořiště – státní hranice /Rakousko, jenž je součástí IV. tranzitního železničního koridoru (IV. TŽK)

### Projekt evropského zájmu č. 22

- TEN-T označení tratě:

Železniční úsek Praha – Horní Dvořiště – státní hranice /Rakousko je dle přístupové smlouvy součástí sítě TEN-T.

- Národní označení:

IV. tranzitní železniční koridor (SRN/státní hranice – Děčín – Praha – Veselí nad Lužnicí – Horní Dvořiště – státní hranice/Rakousko).

- Celková délka v km:

Celková délka IV. TŽK: 336 km.

IV. TŽK se překrývá s I. TŽK a to v úseku  SRN/státní hranice – Děčín – Praha v délce 120 km. Tento úsek byl již modernizován v rámci projektu modernizace/optimalizace I. TŽK. Projekt modernizace/optimalizace IV. TŽK probíhá v úseku Praha – Horní Dvořiště v délce 216 km.

- Celková délka Praha- Horní Dvořiště:

Celková délka úseku Praha- Horní Dvořiště je 216 km (tj. 64 % z celkové délky IV.TŽK).

- Technický popis současného stavu:

- trať v úseku Praha - Horní Dvořiště je v délce 52 km zdvoukolejněna a v délce 164 km je jednokolejná.

- nejvyšší průměrná jízdní rychlost vlaků IC (InterCity), EC (EuroCity) je bez optimalizace/modernizace ve výši 60 – 70 km/h

-  technické složky (svršek, spodek, signalizace, trakční vedení, výhybky,...) odbočné větve nesplňují podmínky pro třídu zatížení UIC D4 (22,5 t / náprava), pro prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a pro použití vlakových souprav s naklápěcími skříněmi.

- Plánované a technické charakteristiky a harmonogram pro jejich realizaci:

-	dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC pro traťovou rychlost 120 km/h

-	dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC

-	zavedení traťové rychlosti až 160 km/h na dostatečně dlouhých úsecích

-     zdvoukolejnění v úseku Benešov – České Budějovice

-     odstranění úrovňového křížení s pozemními komunikacemi

-     rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

-     rekonstrukce trakčního vedení

-     opatření vedoucí ke zmírnění dopadů modernizace odbočné větve Praha – Horní Dvořiště na životní prostředí

-     snížení jízdní doby mezi Prahou a Českými Budějovicemi pro klasické vlaky o 25 minut a pro výkyvné skříně o 50 minut ze současné jízdní doby.

Dokončení modernizace/optimalizace IV. TŽK je plánováno do roku 2010.

V intencích usnesení vlády č. 164 ze dne 25. února 2004 ke Strategii financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007 bude nutno aktualizovat návrhy na modernizaci IV. Tranzitního železničního koridoru včetně modelu pro financování.

6. Celkové náklady projektu modernizace/ optimalizace IV. TŽK a zdroje financování (dle současných podkladů):

Celkové investiční náklady projektu (včetně přípravy): 38 534 mil. Kč / 1 204,2 mil. EUR

Proinvestováno k 31. 12. 2003: 108 mil. Kč / 3,3 mil. EUR

Finanční zdroje: SFDI, předpoklad BÚ a fondy EU

| Stav projektu v lednu 2004 | Délka v km |
| --- | --- |
| Dokončeno | 0 |
| V realizaci | 0 |
| V přípravě | 216 |
| Celkem | 216 |