Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU

Modernizace traťového úseku Benešov u Prahy - Strančice

## I - Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Umístění | Součást IV. tranzitního železničního koridoru ČR (Německo – Děčín – Praha – Veselí nad Lužnicí – Horní Dvořiště/České Velenice – Rakousko) |
| --- | --- |
| Požadovaná technická kritéria | - dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC pro traťovou rychlost 120 km/h - dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC - dosažení vyšší průjezdné rychlosti až 160 km/hod |
| Cíle projektu | - zkrácení jízdní doby - zvýšení bezpečnosti provozu - zlepšení průjezdu mezinárodní vlakové dopravy |
| Délka úseku | 23,95 km dvoukolejné tratě, část 216 km dlouhého úseku IV. koridoru (bez stanic) |
| Hlavní práce (části stavby) | Rekonstrukce železničního svršku (UIC-60) a železničního spodku Napřímení osy trati - Rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení Rekonstrukce železničních mostů (45) Rekonstrukce železničních propustků (45) - Protihlukové stěny (17,3 km) |
| Náklady (bez DPH) | Náklady na přípravu před spolufinancováním z Fondu soudržnosti Celkem: 0,6 mil. EUR Celková cena: Požadovaná finanční pomoc ve výši 85 % z 134,8 mil. EUR investičních nákladů: 114,6 mil. EUR použitý kurz 33,04 CZK/1EUR/9. 3. 2004 |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti: Ekonomická míra návratnosti: IRR 0,14 % EIRR 7,04 % |
| Vliv na životní prostředí | Náklady omezující dopady na životní prostředí 1,4 % – 1,9 mil. EUR z celkových investičních nákladů. |
| Časový plán | Postup | Již realizováno (Ano/Ne) | Zahájení | Předpokládané dokončení |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomická, sociální a finanční analýza | Ano | 1999 | 03/2001 |
|  | EIA | Ano | 2002 | 01/2003 |
|  | Přípravná dokumentace | Ano | 04/2003 | 10/2003 |
|  | Projekt stavby | Ne | 07/2004 | 01/2005 |
|  | Dokumentace pro výběrové řízení | Ne | 02/2005 | 05/2005 |
|  | Výkup pozemků | Ne | 01/2005 | 09/2008 |
|  | Realizace | Ne | 1/2006 | 08/2008 |
| Navrhovaný způsob financování | Fond soudržnosti 85 % | Úvěr 0 % | SFDI 15 % |
| Počet částí/smluv: jedna smlouva o dílo |
| II – Kompatilibita s dopravní politikou EU |
| Sítě TEN a TINA | dle přístupové smlouvy je traťový úsek součástí sítě TEN-T uvedení traťového úseku do stavu odpovídajícího parametrům, které jsou uvedeny v mezinárodních dohodách AGC a AGTC |
| Propojení na dopravní sítě dalších zemí | Propojení s TEN multimodálními koridory IV, X, VII – zlepšení propojení mezi Německem, ČR, Rakouskem, Itálií a Slovinskem |
| Shoda s Národním rozvojovým plánem - sektor dopravy |
| Národní rozvojový plán | Projekt je součástí modernizace IV. tranzitního železničního koridoru ČR, který je uveden v Národním rozvojovém plánu |
| Dopravní politika ČR | Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru je součástí rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 zkvalitnění a zvýšení kapacity propojení velkých sídelních aglomerací v ČR |
| Stanovisko vlády ČR | Tento projekt je upraven v usnesení vlády ČR č. 1317 ze 01/12/2001 - dokončit modernizaci/optimalizaci IV. TŽK ČR do konce roku 2010. |