Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

Přehledný popis projektu

Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Červenka

## I - Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Umístění | Projekt je součástí III. tranzitního železničního koridoru (Německo – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Petrovice u Karviné – /Mosty u Jablunkova – Polsko/Slovensko) |
| --- | --- |
| Požadovaná technická kritéria | - dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC pro traťovou rychlost 120 km/h - dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC - dosažení vyšší průjezdné rychlosti až 160 km/hod |
| Cíle projektu | - zkrácení jízdní doby - zvýšení bezpečnosti provozu - zlepšení průjezdu mezinárodní vlakové dopravy |
| Délka úseku | Úsek Červenka – Zábřeh na Moravě o délce 24,4 km je součástí 99,9 km dlouhé spojovací linie Přerov – Česká Třebová. |
| Hlavní práce (části stavby) | Rekonstrukce železničního svršku UIC 60 – 47,383 km Rekonstrukce výhybek – 68 ks Rekonstrukce trakčního vedení – 75,794 km Rekonstrukce železničních mostů – 20 ks Rekonstrukce propustků – 5 ks Nový žel. most – 1 ks Silniční mosty – 5 ks Nové podchody – 4 ks Rekonstrukce budov pro technologii – 1 562 m2 Nové budovy pro technologii – 78 m2 Protihlukové stěny – 2,900 km Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Výhybna v žst. Lukavice |
| Náklady (bez DPH) | Náklady na přípravu před spolufinancováním z Fondu soudržnosti Celkové náklady: 2,78 mil. EUR Celkové investiční náklady: Požadovaná finanční pomoc ve výši 127,132 mil. EUR 85% z celkových investičních nákladů: 108,062 mil. EUR použitý kurz 33,04 Kč/1EUR/9.3.2004 |
| Míra návratnosti | Finanční míra návratnosti: Ekonomická míra návratnosti: IRR 7,4 % EIRR 8,3 % |
| Vliv na životní prostředí | Náklady omezující dopady na životní prostředí: 3,14 % - 4 mil. EUR z celkových investičních nákladů. |
| Časový plán | Postup | Již realizováno (ano/ne) | Zahájení | Předpokládané ukončení |
|  | Studie proveditelnosti: ekonomické, sociální a finanční analýzy | Ano | 1998 | 05/2002 |
|  | EIA | Ano | 08/2001 | 04/2002 |
|  | Projekt stavby: | Ne | 09/2002 | 04/2003 |
|  | Dokumentace výběrového řízení | Ne |  |  |
|  | Výkup pozemků | Ne | 04/2004 | 06/2005 |
|  | Stavba | Ne | 11/2004 | 12/2005 |
| Navrhovaný způsob financování | Fond soudržnosti 85 % | Půjčky 0 % | Státní fond dopravní infrastruktury 15 % |
| Počet částí/smluv jedna smlouva o dílo případně uzavření smlouvy o poskytnutí služeb tzv. technické pomoci |
| II –Kompatilibita s Evropskou dopravní politikou |
| Sítě TEN a TINA | - odbočná větev je dle přístupové smlouvy ČR do EU součástí sítě TEN-T spojení mezi TEN multimodálními koridory IV a VI uvedení traťového úseku do stavu odpovídajícího parametrům, které jsou uvedeny v mezinárodních dohodách AGC a AGTC |
| Propojení na dopravní sítě dalších zemí | Zajištění propojení železničních sítí Německa, České republiky, Rakouska, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. |
| III – Shoda s Národním rozvojovým plánem - sektor dopravy |
| Národní rozvojový plán ČR | Projekt je součástí modernizace III. tranzitního železničního koridoru v rámci Národního rozvojového plánu. |
| Dopravní politika ČR | Modernizace III. tranzitního železničního koridoru je součástí rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010. Zkvalitnění a zvýšení kapacity propojení velkých sídelních aglomerací v ČR. |
| Stanovisko vlády ČR | Tento projekt je součástí vládního rozhodnutí z 5. června 2002 týkajícího se modernizace III. tranzitního železničního koridoru do konce roku 2010. |