Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

pro železniční odbočnou větev Česká Třebová – Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK)

- TEN-T označení tratě:

Odbočná větev Česka Třebová - Přerov je dle přístupové smlouvy součástí sítě TEN-T.

- Národní označení:

Odbočná větev Česka Třebová - Přerov je součástí II. TŽK a zároveň III. TŽK.

- Celková délka v km:

Celková délka odbočné větve bez železničního uzlu Olomouc – 94,7 km.

- Současné hlavní technické charakteristiky:

- dvoukolejná elektrizovaná trať,

- průměrná maximální provozní rychlost vlaků IC (InterCity), EC (EuroCity) v tomto úseku bez modernizace/optimalizace 58 – 82 km/h,

- technické složky (svršek, spodek, signalizace, trakční vedení, výhybky,…) odbočné větve nesplňují podmínky pro třídu zatížení UIC D4 (22,5 t / náprava), pro prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a pro použití vlakových souprav s naklápěcími skříněmi.

- Plánované technické charakteristiky a časový harmonogram:

-     dosažení třídy zatížení tratě D4 UIC pro traťovou rychlost 120 km/h,

-	dosažení prostorové průchodnosti tratě pro ložnou míru UIC GC,

-	dosažení vyšší průjezdné rychlosti až 160 km/hod,

-     odstranění úrovňového křížení s pozemními komunikacemi,

-     rekonstrukce zabezpečovacího zařízení,

-     rekonstrukce trakčního vedení,

-     opatření zmírňující dopadaly projektu na životní prostředí.

Dokončení modernizace/optimalizace odbočné větve je plánováno do roku 2007.

- Celkové náklady projektu modernizace/ optimalizace odbočné větve Přerov – Česká Třebová a zdroje financování (dle současných podkladů):

Celkové investiční náklady projektu (včetně přípravy): 18 408 mil. Kč / 575 mil. EUR

Proinvestováno k 31. 12. 2003: 4 618 mil. Kč / 144 mil. EUR

Finanční zdroje: SFDI+EIB+KfW+ISPA

| Stav projektu v lednu 2004 | Délka v km |
| --- | --- |
| Dokončeno | 7,6 |
| V realizaci | 30,7 |
| V přípravě | 56,4 |
| Celkem | 94,7 |